СТАЦИОНАРНАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ, ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И МАРШРУТНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ

СА КСД

Петербургского метрополитена станции «ШУШАРЫ»

Автоматизированное рабочее место электромеханика

АРМ ШН

Руководство оператора

ЖИПС.00012.588 34 02

Листов 63

Литера О; О1; А

Акт № 3101–1211 от 30.11.2004

2020

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство оператора входит в состав документации на ПО автоматизированного рабочего места электромеханика. Руководство определяет реализуемый данной программой состав операций, порядок их выполнения и организацию интерфейса «оператор – АРМ» при управлении СА КСД (далее – СА) станции «Шушары» Петербургского метрополитена.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение программы	5

2. Условия выполнения программы	6

3. Основные термины и определения	7

4. Выполнение программы и сообщения оператору	8

4.1. Подготовка к работе	8

4.2. Общий вид программы	11

4.2.1. Описание интерфейса	11

4.2.2. Панель «Меню программы»	12

4.2.3. Информационная панель	12

4.2.4. Журнал событий	13

4.2.5. Окно «ОБЪЕКТЫ»	14

4.2.6. Окно «СВОЙСТВО» 	15

4.2.7. Дополнительные окна диагностики объекта	16

4.3. Меню «Вид»	16

4.3.1. Функции меню «Вид»	16

4.3.2. Главный вид программы	17

4.3.3. Отображение состояния БСУ, БУСФЛ, БУС, ПКФР и ПКФМ	18

4.3.4. Отображение состояния РУ	19

4.3.5. Отображение состояния точек подключения ПКФР	22

4.3.6. Отображение состояния каналов межстанционной связи ПКФМ	23

4.3.7. Отображение состояния светофоров	24

4.3.8. Отображение состояния стрелочных переводов	25

4.3.9. Отображение состояния сигналов станции	27

4.3.10. Отображение состояния маршрутов	27

4.3.11. Отображение состояния автостопов	28

4.3.12. Отображение состояния маршрутных указателей	29

4.3.13. Отображение состояния курбеля	29

4.3.14. Отображение состояния сигналов ИП	30

4.3.15. Отображение состояния перегонов	30

4.3.16. Отображение состояния КГУ	30

4.3.17. Отображение состояния КАДУ	31

4.3.18. Отображение состояния УПУ	31

4.4 Формирование, просмотр и запись протоколов	31

4.4.1. Формирование протоколов CAN	31

4.4.2. Запись отчетов событий	32

4.4.3. Просмотр протокола	32

4.4.4. Запуск просмотра протокола	34

4.4.5. Запись протоколов CAN	35

4.4.6. Формирование графиков амплитуд РУ	36

4.5. Диагностика стоек	37

4.6. Структура СА КСД	40

4.7. Меню «Действия»	41

4.7.1. Редактирование паспорта РУ	42

4.7.2. Редактирование параметров ТП	43

4.7.3. Снятие АЧХ рельсовой цепи	43

4.7.4. Настройка ТП	45

4.7.5. Изменение даты и времени	47

4.7.6. Просмотр и печать документов	48

4.7.7. Обновление базы ПДС 	51

4.7.8. Запись на USB Flash	52

4.7.9. Отключение USB Flash	53

4.7.10. Завершение работы	54

4.8. Меню «Регистрация»	54

4.8.1. Регистрация в системе	54

4.8.2. Информация о пользователе	56

4.9. Меню «Справка»	56

4.10. Операции при реализации функции перезапуска персонального компьютера	57

Перечень сокращений	58

Приложение 1. Условно–графические обозначения	59

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. ПО АРМ ШН обеспечивает пользователю возможность контроля комплекса стационарной аппаратуры в соответствии с требованиями технического задания. При этом выполняются следующие функции:

–организация интерактивного взаимодействия пользователя с СА по управлению режимами работы и выполняемыми операциями;

– отображение поездной обстановки в зоне ответственности станции;

– отображение текущего состояния СА и состояния подключаемого к СА оборудования метрополитена;

– проведение углубленной диагностики СА в случае возникновения неисправностей и при регламентном обслуживании;

– настройка аппаратуры ФМК, МЦМ и рельсовых цепей в процессе пуско-наладочных работ и после замены отказавших блоков в процессе эксплуатации;

– регистрация поездной обстановки и протоколирования данных, поступающих от ЦП;

– протоколирование действий ДСЦП и ШН, включая данные о проведении технического обслуживания СА с указанием даты, времени и идентификационных данных работника;

– контроль доступа обслуживающего персонала.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к аппаратным средствам, необходимым для выполнения ПО АРМ ШН, определяются в соответствии с ЖИПС.00012.143 31.

2.2. АРМ ШН выполнено на основе ПК, связанного по локальной сети CAN с управляемыми объектами станции. ПО АРМ ШН хранится на жестком диске ПК.

2.3. Уровень подготовки пользователя должен обеспечивать эффективное функционирование СА во всех режимах ее работы.

Пользователь должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в соответствии с внутренними инструкциями эксплуатирующей организации и иметь представление о функционировании существующей в настоящее время аппаратуре маршрутно–релейной централизации стрелок и сигналов.

Проверка уровня подготовки пользователя должна осуществляться специальной комиссией на основании документа, утвержденного главным инженером метрополитена.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Полужирным шрифтом обозначается текст сообщений, выводимых ПО АРМ ШН или операционной системой на экран монитора. Например, выводимое операционной системой на экран монитора приглашение на ввод идентификатора пользователя представляется в тексте руководства как «login:».

3.2. Курсивом обозначается текст, вводимый с клавиатуры. Например, вводимый пользователем с клавиатуры идентификатор shns (необходимый для запуска ПО АРМ ШН) представляется в тексте как shns.

3.3. Названия кнопок, изображаемых на экране монитора АРМ ШН, приводятся в руководстве так, как они выглядят на экране монитора, например, .

3.4. В процессе организации диалога изображение указателя «мыши» может принимать следующий вид:

– стрелки – основное изображение указателя «мышь»;

– руки –указывает на текущий режим перемещения листа документа;

– знак произвольного перемещения– указывает на то, что объект находится в режиме изменения положения на экране;

– знаки , ,  ,  ,  ,  – указывают на то, что объект находится на углах рамок тех окон, которые могут изменять свои размеры в одном из соответствующих направлений;

– курсор текстового редактора – указывает текущее положение курсора для ввода или редактирования символов.

Термин «установить указатель мыши» подразумевает необходимость переместить «мышь» так, чтобы её курсор оказался на нужном элементе.

Термин «щёлкнуть клавишей мыши» подразумевает однократное нажатие с последующим отпусканием клавиши «мыши».

Термин «нажать экранную кнопку» подразумевает установку курсора на изображение экранной кнопки и выполнение щелчка левой клавишей «мыши».

Термины «выбрать», «выбор» (пункта меню, объекта управления и др.) подразумевает установку указателя «мыши» (на объекте, пункте меню и др.) и выполнение щелчка.

3.5. Для ряда кнопок, отображаемых на АРМ ШН, организована система подсказок, которые отображаются при наведении указателя мыши в течение нескольких секунд на изображении кнопки.

# 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

## 4.1. Подготовка к работе

4.1.1. Подготовка АРМ ШН к работе выполняется в следующем порядке:

– включение электропитания ПК АРМ ШН;

– вход в систему и регистрация пользователя;

– запуск на выполнение программы АРМ ШН.

4.1.2. Включение электропитания ПК АРМ ШН осуществляется кнопкой на лицевой панели корпуса ПК.

4.1.3. После включения электропитания ПК и загрузки операционной системы 
(около 20 с) на экране монитора появится приглашение к вводу имени пользователя. Для входа в систему и запуска ПО АРМ необходимо с клавиатуры в строку экрана, содержащую приглашение «login:», ввести идентификатор shns и нажать клавишу «ENTER».

Внимание. При ошибке ввода будет выдано сообщение об ошибке и появится строка с приглашением снова ввести идентификатор. Для входа следует повторить указанные операции без ошибок.

После правильного ввода идентификатора и нажатия клавиши «ENTER» операционная система выполнит автоматический запуск ПО АРМ ШН, при этом на экране монитора откроется стартовое окно и окно регистрация (рис. 1).

Рис. 1 – Стартовое окно АРМ ШН

4.1.4. При наличии и исправности устройства чтения БСК окно «РЕГИСТРАЦИЯ» будет иметь вид (рис. 2). Окно содержит приглашение «Предъявите карту» и линейную шкалу, отображающую оставшееся время, в пределах которого карта может быть предъявлена и считана устройством. На предъявление карты считывающему устройству отводится не более 15 с. Если в течение 15 с БСК не предъявлена или не считана устройством чтения БСК, а также при отсутствии в составе СА или неисправности устройства чтения БСК, на экран монитора выводится окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Введите номер карты вручную» (рис. 3). Номер БСК вводится с помощью цифровых кнопок, при этом вводимые символы будут отображаться на экране монитора в виде точек. Ввод номера карты завершается нажатием экранной кнопки «ВВОД».

| Рис. 2 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Предъявите БСК» | Рис. 3– Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Введите номер карты вручную» |
| --- | --- |

При ошибках ввода (до момента нажатия экранной кнопки «Ввод») возможна коррекция вводимого значения номера нажатием экранной кнопки «СБРОС» и повторением ввода номера сначала. После успешного ввода номера карты на экране откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль пользователя (рис. 4). Ввод личного пароля выполняется аналогично вводу пароля. После ввода личного пароля окно «РЕГИСТРАЦИЯ» закроется.

Если сведения о пользователе отсутствуют в базе данных или будет введен неверный личный пароль, то регистрация не будет выполнена, при этом на экране монитора откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с сообщением об ошибке (рис. 5).

| Рис. 4– Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением «Введите личный пароль» | Рис. 5 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» ошибка ввода |
| --- | --- |

Для повторения процесса регистрации необходимо нажать на экранную кнопку «ВВОД».

Закрыть окно «РЕГИСТРАЦИЯ» без регистрации пользователя возможно в любой момент времени нажатием экранной кнопки. При этом регистрация пользователя не будет выполнена, автоматически произведется завершение работы АРМ с перезагрузкой операционной системы.

4.1.5. После успешной регистрации пользователя на экране монитора откроется стартовое окно, в котором необходимо задать режим работы АРМ ШН или работу с СА КСД.

Рис. 6 – Стартовое окно АРМ ШН

4.1.6. Для задания режима штатной работы следует щелкнуть на изображение экранной кнопки «ВКЛЮЧИТЬ» и подтвердить выбор.

4.1.7. Для выключения АРМ ШН следует щелкнуть на изображение экранной кнопки «ВЫКЛЮЧИТЬ» и подтвердить выбор.

4.2. Общий вид программы

4.2.1. Описание интерфейса

4.2.1.1. После нажатия на экранную кнопку «ВКЛЮЧИТЬ» на экране монитора АРМ ШН откроется окно главный вид программы со мнемосхемой путевого развития станции «Шушары» с отображением текущей поездной обстановки (рис. 7).

Рис. 7 –Главный вид программы

4.2.1.2. Главный вид предназначен для:

– отображения на экране монитора текущего состояния контролируемых объектов и поездного положения в зоне ответственности станции;

– отображения текущих параметров РУ в реальном масштабе времени;

– вывода на индикацию по запросу пользователя параметров РУ;

– записи в протокол амплитуды сигнала заданной РУ;

– вывода на индикацию по запросу пользователя параметров ТП;

– вывода на индикацию параметров стрелок;

– записи в протокол тока перевода стрелок;

– вывода на индикацию параметров светофоров;

– вывода на индикацию по запросу пользователя справочной информации;

– вывода на индикацию по запросу пользователя диагностической информации по стойкам СА КСД;

– отображения идентификационных данных зарегистрированного пользователя;

– отображения состояния исправности РУ, светофоров и стрелок;

– отображения и редактирования текущей даты и времени;

– выполнения процедуры регистрации пользователя;

– завершения работы АРМ ШН.

4.2.1.3. Главный вид программы состоит из следующих областей:

– области индикации, в котором отображается мнемосхема станции (рис. 7);

– панели меню программы;

– информационной панели;

– журнала событий;

– окна «ОБЪЕКТЫ»;

– окна «СВОЙСТВО»;

– дополнительных окон диагностики.

Все окна, за исключением журнала событий и области индикации, являются перемещаемыми и прикрепляемыми, а также могут быть сгруппированы в виде закладок или скрыты. Поэтому внешний вид главного вида программы может быть оформлен по желанию пользователя. При этом область индикации автоматически масштабируется до максимального размера экрана монитора.

4.2.2. Панель «Меню программы»

4.2.2.1. Панель «Меню программы» (рис. 8) предназначена для выбора и выполнения основных действий ШН. Выбор действия осуществляется нажатием клавишей «мыши» на соответствующих пунктах меню: «Вид», «Регистрация», «Протокол», «Помощь» и «Справка», позволяющих вызвать соответствующее меню, предназначенное для выбора и выполнения основных действий ШН.

Рис. 8 – Панель «Меню программы»

4.2.3. Информационная панель

4.2.3.1. Информационная панель (рис. 9) содержит несколько полей и кнопок.

Рис. 9 – Информационная панель

В центральной части информационной панели отображаются:

– наименование станции;

– указатель на АРМ ДСЦП показывает, какой АРМ ДСЦП включен (основной – АРМ1, резервный – АРМ2 или оба выключены)

– имя текущего ШН и его должность;

– индикация даты и времени;

– кнопка выключения АРМ.

4.2.4 Журнал событий

4.2.4.1 Журнал событий (рис. 10) содержит три поля.

Рис. 10 – Журнал событий

Поле «ДАТА» включает дату и время поступления события, поля «ОБЪЕКТ» и «СООБЩЕНИЕ» соответственно имя объекта и короткое сообщение о характере события. Все записи в журнале событий упорядочиваются по времени их поступления в обратном порядке, Таким образом, последнее поступившее сообщение будет отображаться первым в списке.

По мере поступления событий список будет расти. Временно скрыть/развернуть журнал событий можно с помощью кнопки «Есть Аварии» в левой части информационной панели. Журнал событий автоматически разворачивается каждый раз при поступлении событии.

Поступившие события при необходимости можно удалить из журнала, для этого ШН должен дважды нажать на нужной строке и в открывшемся окне «ОЧИСТКА» (рис. 11) подтвердить свои действия.

Рис. 11 – Окно «ОЧИСТКА»

4.2.5. Окно «ОБЪЕКТЫ»

4.2.5.1. Окно «ОБЪЕКТЫ» (рис. 12) представляет собой список объектов станции:

Рис. 12 – Окно «ОБЪЕКТЫ»

– «СА КСД» –состояние СА. Возможные состояния «ИСПРАВН», «ОТКАЗ»;

– «CAN0» и «CAN1» – информационная шина МЦМ и ФМК. Возможные состояния – «НЕТ СИГНАЛА» и «ИСПРАВН»;

– «СЕТЬ1» и «СЕТЬ2» – сетевое подключение. Возможные состояния – «ИСПРАВН» и «ЕСТЬ ОБРЫВ»;

– «АРМ» – состояния основного АРМ1 ДСЦП и резервного АРМ2 ДСЦП. Возможные состояния «ИСАРАВН», «ОТКАЗ», «ЕСТЬ ОБРЫВ»;

– «СЦВС» – состояние СЦВС. Возможные состояния «НЕТ ДАННЫХ», «ИСПРАВН» и «ОТКАЗ»;

– «БУСФЛ», «БСУ» и «БУС» – блоки управления светофорами, блоки станционных устройств и блоки управления стрелками соответственно. Цифра, следующая за наименованием, означает CAN–адрес блока. Возможные состояния «НЕТ ДАННЫХ», «ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ», «НЕТ КОМАНДЫ», «ОТКАЗ» и «ИСПРАВН»;

– «ПКФР» и «ПКФМ» – плата контроллера РУ и плата контроллера межстанционной связи соответственно. Возможные состояния «НЕТ ДАННЫХ», «НЕИСПРАВНОСТЬ», «ОТКАЗ» и «ИСПРАВН»;

– «Светофоры» – составные объекты, каждый со своим буквенно–цифровым именем. Возможные состояния определяются состоянием входящих в их состав огней БУСФЛ.

– «Стрелки» – объекты, находящиеся в составе блоков БУС. Возможные состояния – «НЕТ ДАННЫХ» и «ИСПРАВН»;

– «Рельсовые Участки» – объекты, каждый со своим цифровым именем, соответствующие РУ станции. Возможные состояния «НЕТ ДАННЫХ», «ОТКАЗ» и «ИСПРАВН»;

– «Индикаторы» (маршрутные указатели), «Сигналы ИП» (источники электропитания), «Автостопы» «Курбели», «КГУ», «КАДУ», – составные объекты, состояния которых определяются количеством и состоянием входящих в их состав сигналов блоков БСУ;

– ПСУ – объекты в составе блоков БСУ; возможные состояния – «НЕТ ДАННЫХ» и «ИСПРАВН»;

– УПУ– устройство прибытия/убытия основного и резервного каналов. Возможные состояния «НЕТ ДАННЫХ», «ОТКАЗ» и «ИСПРАВН».

Для получения информации по работе всех объектов следует воспользоваться полосой прокрутки.

4.2.6. Окно «СВОЙСТВО»

4.2.6.1. Окно «СВОЙСТВО» (рис. 13) служит для отображения доступных свойств объекта.

Рис. 13– Окно «СВОЙСТВО»

Каждой группе объектов соответствует набор свойств. Часть параметров, например, паспортные данные РУ, является неизменяемой. Некоторые из этих параметров могут быть изменены ШН при наличии у него соответствующих прав. Часть параметров изменяется по мере поступления информации.

Для отображения доступных свойств объекта следует в окне «ОБЪЕКТЫ» (рис. 14) нажать по строке интересующего объекта, при этом в нижней части экрана монитора откроется окно свойств выбранного объекта (рис. 15), которое содержит информацию, выводимую в окно «СВОЙСТВО».

| Рис. 14 – Выбор объекта | Рис. 15 – Окно диагностики объекта |
| --- | --- |

4.2.7. Дополнительные окна диагностики объекта

4.2.7.1. Дополнительные окна диагностики содержат информацию, которая содержится в окне «СВОЙСТВО». Дополнительные окна остаются на экране после открывания и до момента их принудительного закрывания, что позволяет одновременно наблюдать свойства разных объектов. Данная функция используется в режиме «Просмотра протоколов» для формирования списка объектов. Открыть окно диагностики можно с помощью контекстного меню «Диагностика», которое активизируется при нажатии правой клавишей «мыши» на объекте (рис. 16), при этом в левой части экрана монитора откроется окно диагностики выбранного объекта (рис. 17). Последующие открываемые окна будут группироваться с уже открытыми окнами

| Рис. 16 –Контекстное меню «Диагностика» | Рис. 17 – Дополнительное окна диагностики |
| --- | --- |

4.3. Меню «Вид»

4.3.1. Функции меню «Вид»

4.3.1.1. Меню «Вид» (рис. 18) содержит четыре подменю, каждое из которых предназначено для включения соответствующих функций:

– «Главный» – для переключения в режим отображения поездной обстановки;

– «Протокол» – для просмотра протоколов;

– «Диагностика» – для отображения диагностики стоек станции;

– «Структура» – содержит функциональную мнемосхему с изображением условного расположения оборудования СА и отображает его текущее состояние цветовой индикацией.

Переход к той или иной функции осуществляется нажатием по соответствующей строке.

.

Рис. 18– Меню «Вид»

4.3.2. Главный вид программы

4.3.2.1. При включении АРМ ШН на экране монитора открывается главный вид программы (рис. 19).

Рис. 19 – Главный вид программы

Главный вид программы представляет собой мнемосхему путевого развития станции. В нем отображается текущее состояние контролируемых объектов и оборудования СА в зоне ответственности станции:

– состояние РУ в зоне ответственности станции и их кодирование;

– уровень сигнала КРЦ для РУ;

– положение стрелочных переводов и тока перевода стрелки;

– показание светофоров;

– показания маршрутных указателей;

– показания повторителей белого огня;

– положение автостопов;

– выдачи курбеля;

– состояние КАДУ

– состояние зон КГУ;

– состояние УПУ;

– состояние межстанционной связи и состояние РУ зоны приближения;

– контроль наличия электропитания на вводных фидерах и исправности ИП;

– состояние БУС, БУСФЛ, БСУ и ПКФМ, ПКФР.

Данные о текущем состоянии поступают по CAN каналу. Контроль параметров объектов, а также обновление информации на экране монитора производится в соответствии с циклом работы СА 0,35 с.

В полосе у нижней границы главного вида программы (рис. 20) отображаются маршруты, установленные в данный момент.

Рис. 20 – Отображение маршрутов

При наличии установленных автоматических режимов в строке после заголовка «Реж.:» индицируется список маршрутов, выполняющихся в автоматическом режиме (маршруты автоследования и автодействия). В строке после заголовка «Мар.:» индицируется список поездных и маневровых маршрутов. После выполнения функций отмены или искусственного размыкания какого–либо маршрута его обозначение исчезает из соответствующей строки. Если для поездного маршрута задан режим автоследования, то отображение этого маршрута присутствует только в строке после заголовка «Реж.»

### 4.3.3. Отображение состояния БСУ, БУСФЛ, БУС, ПКФР и ПКФМ

4.3.3.1. Вывод на индикацию и отображение свойств одинаков для БСУ, БУСФЛ и БУС, поэтому рассмотрим отображения состояния блока на примере БУСФЛ1.

Для вывода на индикацию состояние БУСФЛ1 следует в окне «ОБЪЕКТЫ» выделить блок (рис. 21), при этом откроется окно «СВОЙСТВО» БУСФЛ1 (рис. 22), которое содержит общее состояние блока, пакеты состояния и команды блока, циркулирующие на CAN:

– поле «Адрес» – CAN–адрес устройства;

– поле «Тип», может принимать значения «3» и «5» для БСУ и «0» для БУС и БУСФЛ;

– поле «Версия ПО» – версия установленного ПО;

– поле «Команда» – 16–ричный код команды, подаваемой СА на устройство;

– поле «Ответ» – 16–ричный код ответа от устройства;

– поле «Неисправности» - фиксирует количество неисправностей блока.

Обновление содержимого полей происходит через 350 мс.

| Рис. 21 – Окно «ОБЪЕКТЫ» БУСФЛ1 | Рис. 22 –Свойства БУСФЛ1 |
| --- | --- |

4.3.3.2. Свойства ПКФР и ПКФМ в окне «СВОЙСТВО» отображаются одинаково поэтому рассмотрим отображения состояния плат на примере ПКФР2.

Для вывода на индикацию состояние ПКФР2 следует в окне «ОБЪЕКТЫ» нажать на соответствующий плате (рис. 23), при этом откроется окно «СВОЙСТВО» ПКФР2 (рис. 24).

| Рис. 23 – Окно «ОБЪЕКТЫ» ПКФР2 | Рис. 24 –Свойства ПКФР2 |
| --- | --- |

Поля «Адрес» и «Кол–во каналов» являются неизменяемыми и означают CAN–адрес платы и количество каналов, обслуживаемых ею.

Остальные поля являются диагностическими и принимают значения «ИСПРАВНЫ и «НЕИСПРАВНЫ».

### 4.3.4. Отображение состояния РУ

4.3.4.1. РУ представляет собой часть рельсового пути между точками подключения измерительной аппаратуры. Состояние РУ определяется по состоянию граничных ТП, одна из которых является генератором (источником сигнала), другая – приемником. В нужные моменты времени СА подает команду на точку генератора и принимает сигнал в точке приемника. По коду и уровню принятого сигнала принимается решение о занятости или свободности РУ.

Индикация состояний РУ на мнемосхеме приведена в приложении 1.

4.3.4.2. Отображение параметров производится дополнительными условными обозначениями, изображения которых имеются около каждой РУ на мнемосхеме (рис. 25).

Рис. 25 – Отображение параметров РУ на мнемосхеме

Над изображением РУ всегда отображается её номер. Под изображением РУ отображается амплитуда сигнала КРЦ (значение амплитуды дано в условных единицах или в виде символов «– – –» при отсутствии сигнала).

Дополнительная информация об амплитуде кодируется цветом обозначением сигнала КРЦ:

– серый – амплитуда сигнала в норме, код обозначен;

– синий – увеличение амплитуды сигнала более чем на 10 % от номинальной;

– розовый – уменьшение амплитуды сигнала более чем на 10 % от номинальной;

– черный – во всех предыдущих случаях, когда код сигнала не опознан;

– красный – амплитуда сигнала ниже порога занятия, код сигнала не опознан.

4.3.4.3. Для отображения параметров РУ следует нажать на изображение РУ на мнемосхеме (рис. 26), при этом в окне «ОБЪЕКТЫ» автоматически будет выбрана соответствующая РУ (рис. 27), а в окне «СВОЙСТВО» отобразятся параметры РУ (рис. 28).

При ручном выборе РУ следует развернуть пункт «Рельсовые Участки» в окне «ОБЪЕКТЫ» нажатием «мыши», и выбрать РУ по имени.

| Рис. 26 – Выбор РУ на мнемосхеме | Рис. 27 –Окно «ОБЪЕКТЫ» выбора РУ |
| --- | --- |

Рис. 28 - Окно «СВОЙСТВО» выбранной РУ

Окно «СВОЙСТВО» содержит следующие поля:

– «Имя» – номер РУ по проектной документации;

– «Статус» представляет собой состояние сигнала РУ на данный момент. Состояние РУ в определенный моменты времени определяется по результатам анализа фазомодулированного эталонного сигнала, переданного из одной ТП (генератор) и принятого в другой ТП (приемник).

При этом определяющими критериями являются код и амплитуда сигнала. Возможными состояниями поля «Статус»:

1) «н/д» – нет данных;

2) «своб.» – РУ свободена (код приемного сигнала опознан, амплитуда выше установленного для данного участка порога свободности, во всех остальных случаях по требованиям безопасности РУ считается занятой;

3) «занят: к/о, ниже пор». – код опознан, амплитуда ниже порога занятия;

4) «занят: к/н, ниже пор.» – код не опознан, амплитуда ниже порога занятия;

5) «занят: к/н, выше пор.» – код не опознан, амплитуда выше порога свободности;

– «Амплитуда» отображает значение принятого сигнала в условных единицах;

– «ПАСПОРТ», содержит следующие паспортные данные выбранной РУ:

1) «Длина, м:» – длина РУ в метрах;

2) «Un нормальном режиме:» – расчетное значение в вольтах и условных единицах максимального остаточного напряжения в рабочем режиме;

3) «Un контрольном режиме:» – расчетное значение в вольтах и условных единицах максимального остаточного напряжения в контрольном режиме;

4) «Uост при шунте:» – расчетное значение в вольтах и условных единицах максимального остаточного напряжения в шунтовом режиме;

5) «Порог занятия» – порог занятости РУ после последней установки в условных единицах;

6) «Порог освобождения» – порог свободности РУ после последней установки в условных единицах;

7) «Частота настройки, Гц:» – частота настройки РУ;

8) «Ток АРСФ, мА:» – минимальный ток автоматического регулирования скорости состава по ФМ каналу в амперах после последней проверки;

9) «Зона доп. шунтирования по приближению, м» – зона дополнительного шунтирования по приближению в метрах;

10) «Зона доп. шунтирования по удалению, м» – зона дополнительного шунтирования по удалению в метрах;

– «Приемник» и «Генератор» содержат параметры ТП, заданных для данной РУ;

– «Дата изменения» содержит дату последней проверки.

### 4.3.5. Отображение состояния точек подключения ПКФР

4.3.5.1. ТП – это место присоединения аппаратуры ФМК к рельсовому полотну станции. Используя прием/передачу кодированных сигналов через ТП, СА контролирует положение состава на рельсах.

На мнемосхеме ТП изображаются в виде окружностей, расположенных на границах РУ. Индикация состояний ТП на мнемосхеме приведена в приложении 1.

4.3.5.2. Для вывода на индикацию свойств ТП следует на мнемосхеме выделить ТП (рис. 29), при этом в окне «ОБЪЕКТЫ» будет выбрана соответствующая ТП (рис. 30), а в окне «СВОЙСТВО» отобразятся ее параметры (рис. 31).

При ручном выборе ТП следует развернуть пункт требуемой ПКФР в окне «ОБЪЕКТЫ» нажатием «мыши» и выбрать ТП по имени.

| Рис. 29 – Выбор ТП на мнемосхеме | Рис. 30 –Окно «ОБЪЕКТЫ» выбора ТП |
| --- | --- |

Рис. 31– Окно «СВОЙСТВО» Тп 60/58

Все отображаемые свойства являются постоянными, за исключением поля «АРСФ», которое представляет значение кода скорости, подаваемое в ТП.

Код представлен в виде значения, 80/70. При этом первое число является значением допустимой скорости движения в км/ч на данной РУ. Второе число – значение допустимой скорости движения в км/ч на следующем РУ. При отсутствии данных или отсутствии сигнала в поле выводятся символ «– – –». На мнемосхеме значение АРСФ отображается зеленым цветом над изображением ТП (см. рис. 29).

В окне «СВОЙСТВО» отображаются следующие данные ТП:

– «Имя» – имя выбранной ТП

– «ПКФР:» – номер платы ПКФР в стойке;

– «Канал:» – номер канала в плате ПКФР;

– «Пикет:» – пикет, соответствующий ТП;

– длина кабеля в м;

– эквивалентное значение емкости конденсатора после последней установки;

– измеренное после последней установки сопротивление изоляции кабеля;

– дата последнего изменения параметров ТП.

### 4.3.6. Отображение состояния каналов межстанционной связи ПКФМ

4.3.6.1. Информации о состоянии объектов соседних станций передается по каналам межстанционной связи ПКФМ. Для вывода состояния канала связи необходимо в окне «ОБЪЕКТЫ» (рис. 32) развернуть строку «ПКФМ 0» и выбрать строку с наименованием соседней станции, при этом откроется окно «СВОЙСТВО» (рис. 33).

| Рис. 32 – Выбор соседней станции | Рис. 33 – Окно «СВОЙСТВО» канала связи со станцией «Дунайская» |
| --- | --- |

4.3.6.2. В окне «СВОЙСТВО» канала связи со станцией «Дунайская» отображаются следующие поля:

– «Имя» обозначает имя соседней станции, имеется два поля одинаковой структуры – «Команда» и «Ответ». Поле «Команда» содержит информацию, передаваемую в сторону соседней станции. Поле «Ответ» содержит информацию, получаемую от соседней станции.

Поля «Команда» и «Ответ» содержат:

– код станции со стороны передачи данных;

– номер канала относительно передающей станции;

– данные для четного и нечетного путей передающей станции, которые включают:

1) количество свободных РУ;

2) состояние первого попутного светофора (ППСВ);

3) состояние металлоконструкций (от 1 до 5).

Для большей наглядности на мнемосхеме в соответствующих направлениях по разным путям отображается количество свободных РУ со стороны соседних станций, как показано на рисунке 34.

Рис. 34 – Отображение количество свободных РУ

4.3.7. Отображение состояния светофоров

4.3.7.1. На мнемосхеме огни светофоров изображаются в виде окружностей с контуром белого цвета. Индикация состояний светофоров на мнемосхеме приведена в приложении 1.

По запросу пользователя для каждого светофора на экран монитора может быть выведена информация о текущем состоянии светофорных огней и показаний светофора.

4.3.7.2. Для вывода на индикацию свойств светофора следует в окне «ОБЪЕКТЫ» выделить наименование светофора, например, ШУ22Г (рис. 35), при этом выбранный светофор на мнемосхеме будет выделен зеленым цветом (рис. 36), а в окне «СВОЙСТВО» будет отображаться его состояние как совокупность состояний огней, управляемые данным светофором (рис. 37).

| Рис. 35 – Окно «ОБЪЕКТЫ» светофора ШУ22Г | Рис. 36 – Отображение светофора ШУ22Г на мнемосхеме |
| --- | --- |

Рис. 37 – Окно «СВОЙСТВО» светофора ШУ22Г

Для вывода на индикацию свойств одного из огней светофора, например, синего огня светофора ШУ22Г следует на мнемосхеме выделить повторитель огня (рис. 38) или в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «Светофор ШУ22Г» (рис. 39) и выбрать пункт «Синий огонь», при этом в окне «СВОЙСТВО» будет отображено распределение огней светофора по платам ПЛО блока БУСФЛ, текущее состояние огня (включен/выключен), наработка в часах, (рис. 40).

| Рис. 38 – Выбор синего огня светофора ШУ22Г | Рис. 39 – выбор синего огня светофора ШУ22Г в окне «ОБЪЕКТЫ» |
| --- | --- |

### Рис. 40 – Свойства синего огня светофора ШУ22Г

### 4.3.8. Отображение состояния стрелочных переводов

4.3.8.1. Одними из основных станционных устройств являются стрелочные переводы (стрелки). Индикация состояний стрелок на мнемосхеме приведена в приложении 1.

На мнемосхеме стрелка обозначается двумя элементами – плюс (соответствует РУ стрелки в положении плюс) и минус (соответствует РУ стрелки в положении минус).

4.3.8.2. Для просмотра свойств стрелки следует на мнемосхеме выделить стрелку (рис. 41) или выбрать стрелку по имени в составе блоков БУС в окне «ОБЪЕКТЫ» (рис. 42), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены свойства выбранной стрелки (рис. 43).

| Рис. 41 – Выбор стрелки 1 на мнемосхеме | Рис. 42 – Выбор стрелки 1 в окне «ОБЪЕКТЫ» |
| --- | --- |

Рис. 43 – Окно «СВОЙСТВО» стрелки 1

В окне «СВОЙСТВО» все поля, (за исключением поля «Имя») будут меняться в зависимости от поездной обстановки. Поле «Имя» содержит наименование стрелки (её номер). Поле «Состояние» индицирует следующие текущее состояния:

– в положении «+»;

– в положении «–»;

– замкнута в положении «+»;

– замкнута в положении «–»;

– идет перевод стрелки в «+»;

– идет перевод стрелки в «–»;

– потеря контроля положения;

– потеря контроля положения и замкнута;

– работа на фрикцию;

– выключена из централизации.

В поле «Код БГК» отображается код блока генератора. Возможные значения:

– перевод;

– плюс;

– минус;

– код не принят.

Поле «Ток перевода» отображает величину тока электромотора стрелки только во время перемещения. Это же значение отображается и на мнемосхеме станции вблизи изображения стрелки.

### 4.3.9. Отображение состояния сигналов станции

4.3.9.1. Устройства станции (оповещатели, сигнализация, сигналы контроля источников электропитания, курбель, автостопы, маршрутные указатели, КГУ, КАДУ) подключаются к СА посредством БСУ.

БСУ представляет собой набор плат ввода–вывода, используемых для приема/передачи битовых данных от внешних устройств.

На рисунке 44 представлен состав блока БСУ 2 с набором плат ПСУ. При выделении конкретной платы блока, например, 5ПСУ1 в окне «СВОЙСТВО» будут отображены её свойства (рис. 45).

| Рис. 44 – Окно ««ОБЪЕКТЫ» блока БСУ 2 | Рис. 45 – Свойства платы 5ПСУ1 |
| --- | --- |

Поля «БСУ» и «Место» отображают «координаты» платы в терминах блок–позиция и означают, что плата 5ПСУ1 находится в составе блока БСУ с CAN–адресом 2 в позиции 5. Поле «Тип» означает тип платы по признаку плата входов/выходов и принимает значения 1, 2, 4, 5. Остальные поля отображают наименование сигналов и их текущие значения в виде текста.

### 4.3.10. Отображение состояния маршрутов

4.3.10.1. Для просмотра свойств установленных маршрутов на станции «Шушары» следует в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «Маршруты» и выбрать пункт с наименованием маршрута (рис. 46), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены свойства выбранного маршрута (рис. 47).

| Рис. 46 – Окно «МАРШРУТЫ» | Рис. 47 – Окно «СВОЙСТВО» выбранного маршрута |
| --- | --- |

### 4.3.11. Отображение состояния автостопов

4.3.11.1. К числу станционных устройств относятся автостопы. Индикация состояний автостопов на мнемосхеме приведена в приложении 1.

4.3.11.2. Для просмотра свойств автостопа следует на мнемосхеме выделить автостоп, например, ШУ6 (рис. 48) или в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «АВТОСТОПЫ» и выделить наименование автостопа (рис. 49), при этом в окне «СВОЙСТВО» будет отражены свойства автостопа (рис. 50).

| Рис. 48 – Выбор автостопа ШУ6 на мнемосхеме | Рис. 49 – Выбор автостопа ШУ6 в окне «ОБЪЕКТЫ» |
| --- | --- |

Рис. 50 – Окно «СВОЙСТВО» автостопа ШУ6

Сигналы ТУ и ТС являются для автостопа сигналами управления и сигнализации соответственно. По их состояниям определяется состояние автостопа, которое может быть следующим:

– закрыт, если ТУ = 0 и ТС = 0;

– ожидание открытия, если ТУ = 1 и ТС = 0;

– открыт, если ТУ = 1 и ТС = 1;

– ожидание закрытия, если ТУ = 0 и ТС = 1.

Развернув пункт «Уровень сигнала ТУ» или «Уровень сигнала ТС», можно определить местоположение сигнала. При этом отобразятся поля:

– «БСУ» – адрес блока БСУ (диапазон 0–16);

– «ПСУ» – место платы в составе блока (1–7);

– «СИГ» – номер сигнала в плате (1–4).

### 4.3.12. Отображение состояния маршрутных указателей

4.3.12.1. Для просмотра состояния маршрутного указателя, например, ШУ22Г следует на мнемосхеме выделить маршрутный указатель (рис. 51) или в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «Индикаторы» и выбрать пункт «Индикатор ШУ22Г» (рис. 52), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены свойства выбранного маршрутного указателя (рис. 53). В строке «Показание» отображается установленный маршрут следования, например, «2» – на второй путь. При не установленном маршрут показаний нет. Индикация состояния маршрутных указателей приведена в приложении 1.

| Рис. 51 – Выбор маршрутного указателя ШУ22Г | Рис. 52 Выбор маршрутного указателя ШУ22Г в окне «ОБЪЕКТЫ» |
| --- | --- |

Рис. 53 – Окно «СВОЙСТВО» маршрутного указателя ШУ22Г

4.3.13. Отображение состояния курбеля

4.3.13.1. Для просмотра состояния курбеля следует в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «КУРБЕЛИ» и выбрать пункт «Курбель К» (рис. 54), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены свойства курбеля (рис. 55). Возможные состояния: «н/д» –нет данных, «Вставлен», «Извлечен». Индикация состояний курбеля на мнемосхеме приведена в приложении 1.

| Рис. 54 – Окно «ОБЪЕКТЫ» курбеля | Рис. 55 – Окно «СВОЙСТВО» курбеля |
| --- | --- |

4.3.14. Отображение состояния сигналов ИП

4.3.14.1. Для просмотра состояния сигналов ИП следует в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «Сигналы ИП» (рис. 56), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены сигналы ИП (рис. 57). Индикация состояния сигналов ИП на мнемосхеме приведена в приложении 1.

| Рис. 56 – Окно «ОБЪЕКТЫ» сигналов ИП | Рис. 57 – Окно «СВОЙСТВО» сигналов ИП |
| --- | --- |

### 4.3.15. Отображение состояния перегонов

4.3.15.1. Для просмотра состояния перегонов станции «Шушары» следует в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «ПЕРЕГОНЫ» и выбрать пункт, например, «Депо - - - 4 п.» (рис. 58), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены свойства выбранного перегона (рис. 59).

| Рис. 58 – Окно ««ОБЪЕКТЫ» перегонов | Рис. 59 – Окно «СВОЙСТВО» перегона 1 |
| --- | --- |

### 3.16. Отображение состояния КГУ

4.3.16.1. Для просмотра состояния КГУ следует в окне «ОБЪЕКТЫ» выбрать строку «КГУ» (рис. 60), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены свойства КГУ (рис. 61).

Индикация состояния сигналов КГУ на мнемосхеме приведена в приложении 1.

| Рис. 60 – Окно ««ОБЪЕКТЫ» КГУ | Рис. 61 – Окно «СВОЙСТВО» КГУ |
| --- | --- |

### 4.3.17. Отображение состояния КАДУ

4.3.17.1. Для просмотра состояния КАДУ следует в окне «ОБЪЕКТЫ» выбрать строку «КАДУ» (рис. 62), при этом в окне «СВОЙСТВО» будет отражено состояние КАДУ: сработал/отключен (рис. 63).

Индикация состояния КАДУ на мнемосхеме приведена в приложении 1.

| Рис. 62 – Окно ««ОБЪЕКТЫ» КАДУ | Рис. 63 – Окно «СВОЙСТВО» КАДУ |
| --- | --- |

4.3.18. Отображение состояния УПУ

4.3.18.1. Для просмотра состояния УПУ следует в окне «ОБЪЕКТЫ» развернуть строку «УПУ» и выбрать полукомплект УПУ (рис. 64), при этом в окне «СВОЙСТВО» будут отражены свойства полукомплекта (рис. 65).

| Рис. 64 – Окно «ОБЪЕКТЫ» УПУ | Рис. 65 – Окно «СВОЙСТВО» УПУ |
| --- | --- |

### 4.4. Формирование, просмотр и запись протоколов

### 4.4.1. Формирование протоколов CAN

4.4.1.1. В процессе работы программа непрерывно фиксирует, обрабатывает и отображает на мнемосхеме все данные, поступающие из информационной шины CAN, в виде изменения графических изображений объектов. Все данные записываются в отдельные файлы – протоколы CAN. Каждые сутки начинается новый протокол. На жестком диске хранятся протоколы за последние 30 суток. Файл протокола по структуре представляет собой набор фрагментов – блоков данных, записанных программой с момента включения до её выключения. Если программа работает без выключения целые сутки, то файл протокола будет содержать один фрагмент. Если АРМ не включался вообще, то файл протокола не создается.

Максимальное количество фрагментов – 32. В случае, когда программа работает, а сигнал в информационной шине отсутствует, создаются «пустые» протоколы. При обработке такого протокола «пустые» фрагменты пропускаются. Фрагменты могут быть неполными, когда во время непрерывной работы программы наблюдалось пропадание сигнала в шине. При обработке таких протоколов ШН будут выданы сообщения (рис. 66).

Рис. 66 – Сообщение оператору

### 4.4.2. Запись отчетов событий

4.4.2.1. Все отображаемые на мнемосхеме события играют роль уведомительного характера, сообщающие ШН об изменении текущей обстановки или состояния устройств и объектов станции. Результатом являются действия ШН, направленные на исправление или устранение неисправностей СА КСД. Подобные события и действия ШН записываются в текстовый файл событий АРМ ШН. Ниже приведен список регистрируемых событий:

– включение и выключение АРМ;

– регистрация и передача смены;

– неисправности и отказы СА;

– аварии, связанные с сигналами объектов станции, например, авария ИБП;

– квитирование (подтверждение) аварий и неисправностей;

– просмотр протоколов;

– изменение системного времени.

Каждые сутки формируется отдельный файл. Имя файла представлено в формате
 ГОД–МЕСЯЦ–ДЕНЬ.log, например, 2021–05–14.log. Файлы хранятся в отдельной папке в течении 30–ти суток. Более поздние файлы безвозвратно удаляются с диска.

4.4.3. Просмотр протокола

4.4.3.1. Для просмотра протокола следует в меню «Вид» выбрать пункт «Протокол» и в открывшемся окне выбрать протокол для просмотра (рис. 67).

Имя файла протокола состоит из трех секций – дата, место и тип файла. Дата представлена в формате ГОД–МЕСЯЦ–ДЕНЬ. Место представлено кодом станции. Тип файла – prot, что значит протокол.

Рис. 67 – Выбор файла протокола

Для данного примера готовится к открытию файл протокола, снятый 14 мая 2021 года на станции с кодом 511. Если файл был обработан с помощью программы сжатия, то к его имени добавляется расширение .bin. После нажатия на кнопку «Open» на экране монитора откроется окно просмотра протокола выбранной даты (рис. 68).

Рис. 68 – Просмотр протоколов

Если во время обработки в файле были обнаружены ошибки, то будет выдано сообщение ШН и операция прервётся. В ином случае откроется окно «ОШИБКА» (рис. 66).

4.4.3.2. Состояние контролируемых объектов и поездная обстановка, занесенная в протокол, отображаются в окне протокола на розовом фоне для отличия от главного вида программы.

Дополнительная функциональная панель (рис. 69) включает в себя управление выбором фрагмента и воспроизведением, пошаговую прокрутку протокола, управление множителем скорости воспроизведения, запись отчета, выбор позиции, управление ползунком положения.

Рис. 69 – Функциональная панель просмотра протоколов

Элемент управления «Выбрать фрагмент» (рис. 70) представляет собой ниспадающий список, содержащий строки в виде пары временных меток – начала и конца фрагмента. Формат меток ЧАС:МИН:СЕК.

Для выбора фрагмента необходимо щелкнуть по нужной строке, при этом в файле протокола будет произведен поиск первого события для указанного фрагмента, извлечена его точная метка времени и размещена в строке «Позиция» (рис. 71).

| Рис. 70 – Выбор фрагмента протокола | Рис. 71 – Выбранная позиции фрагмента |
| --- | --- |

Одновременно с этим ползунок положения будет приведен к границам фрагмента, а его указатель установлен в начало. Установить стартовую позицию просмотра протокола на желаемое время в пределах выбранного фрагмента можно при помощи ползунка положения. Для этого необходимо захватить указатель ползунка и переместить его в нужное место (рис. 72), при этом пропорционально изменится временная метка выбора позиции.

Рис. 72 – Установка начальной позиции просмотра

Точную начальную позицию просмотра можно установить, редактируя нужную часть метки времени с помощью кнопок  (рис. 73). При этом пропоРУионально будет меняться местоположение указателя ползунка положения.

Рис. 73 – Установка начальной позиции просмотра

### 4.4.4. Запуск просмотра протокола

4.4.4.1. Запуск просмотра протокола производится нажатием экранной кнопки  на функциональной панели просмотр протоколов, которая после начала воспроизведения примет вид . При этом остальные элементы станут недоступными. Повторное нажатие на кнопку  остановит просмотр и вернёт управление кнопкам. Процесс воспроизведения протокола состоит в последовательном извлечении записей их файла, их обработки и отображения на мнемосхеме.

Процесс воспроизведения идентичен процессу отображения поездной обстановки в главном виде за тем отличием, что его можно остановить или просмотреть в пошаговом режиме.

Каждая запись имеет свою метку времени, в соответствии с которой запись извлекается и обрабатывается. При извлечении метка времени переносится и отображается в элементе «Выбор позиции», а указатель ползунка положения перемещается в соответствующее положение. Изменить скорость воспроизведения можно, выбрав множитель в списке . Доступные значения: 0.5х, 1.0х и 2.0х, что значит уменьшить в два раза, вернуть начальное значение и увеличить в два раза скорость просмотра.

Пошаговое воспроизведение осуществляется экранной кнопкой . В этом случае каждая следующая запись извлекается при очередном нажатии кнопки. Действия ШН при просмотре протокола состоят в следующем:

– выбрать нужный файл по дате и станции в имени файла;

– установить интересующую начальную позицию просмотра;

– начать воспроизведение в автоматическом или пошаговом режиме.

При этом остаются доступными все функции окон «ОБЪЕКТЫ» и «СВОЙСТВО» , т.е. существует возможность получить свойства и характеристики нужных объектов.

### 4.4.5. Запись протоколов CAN

4.4.5.1. Кроме воспроизведения поездной обстановки программа позволяет формировать текстовые отчеты (протоколы) состояния одного или нескольких объектов в каждый момент времени. Для этого необходимо выбрать нужные объекты и включить запись отчета. Выбор производится в окне «ОБЪЕКТЫ» открытием дополнительного окна диагностики данного объекта (см. 4.2.7).

Для формирования протокола ШН необходимо выполнить следующие действия:

– выбрать нужный файл по дате и станции в имени файла;

– установить интересующую начальную позицию просмотра;

– выбрать нужные объекты;

– начать запись.

Для включения режима записи протокола следует нажать на экранную кнопку . После запуска режима записи кнопка  примет вид кнопки, с помощью которой можно остановить процесс записи, при этом сам процесс индицируется быстрым изменением элемента «Выбор позиции» и перемещением ползунка позиции, причем на мнемосхеме никаких изменений не происходит. После принудительной остановки или при достижении конца фрагмента будет сформирован и открыт протокол в отдельной панели в левой части окна «Просмотр протоколов» (рис. 74).

Рис. 74 – Протокол CAN

Полученный протокол можно сохранить на жестком диске для последующего анализа или печати. Для этого следует нажать экранную кнопку  и в открывшемся окне задать имя файла протокола (рис. 75).

Рис. 75 – Окно задания имени протокола

### 4.4.6. Формирование графиков амплитуд РУ

4.4.6.1. Для получения графика амплитуд необходимо выбрать РУ и запустить процесс формирования. Для этого используется контекстное меню предварительно выбранной РУ на мнемосхеме просмотра протоколов. Для выбора РУ следует нажать на изображение РУ на мнемосхеме, при этом выбранная РУ будет выделена зеленым цветом (рис. 76). Для открытия контекстного меню следует нажать правой клавишей «мыши» на изображении РУ и в открывшемся меню выбрать пункт «Построить график».

Рис. 76 – Фрагмент мнемосхемы протокола

Процесс построения графика индицируется быстрым изменением элемента «Выбор позиции» и перемещением ползунка позиции на мнемосхеме, а кнопка  примет вид кнопки , с помощью которой можно остановить процесс построения графика.

После достижении конца фрагмента или принудительной остановки в нижней части главного вида программы будет сформировано и открыто окно графика амплитуд выбранной РУ (рис. 77). Внешний вид графика можно изменять, растягивая и перемещая его по оси времени при помощи «мыши».

Рис. 77 –Окно «График амплитуд РУ 60»

Полученный файл графика можно сохранить на жестком диске для последующего анализа или печати. Для этого следует нажать кнопку  и в открывшемся окне задать имя файла (рис. 75). В файл сохраняется только видимая часть графика.

## 4.5. Диагностика стоек

4.5.1. В процессе работы программа непрерывно фиксирует состояния контролируемых устройств и объектов станции. Для вывода на индикацию диагностической информации по стойкам СА ШН должен нажать на экранную кнопку «Вид», выбрать строку «Диагностика», при этом откроется меню со списком стоек, установленных на станции (рис. 78).

Рис. 78 – Меню «Диагностика»

Для просмотра диагностики всех стоек СА следует выбрать пункт «Показать все», при этом откроются окна диагностики всех стоек, установленных на станции (рис. 79).

Рис. 79 – Окна диагностика стоек

4.5.2. Для вывода диагностической информации по конкретной стойке СА КСД следует выделить строку с наименованием стойки, например, 13 СТР–В1 и нажать на пункт «Показать», при этом откроется окно диагностики стойки 13 СТР–В1, которое содержит средства просмотра диагностики (рис. 80).

Рис. 80 – Окно стойки «13 СТР–В1»

В окне «Диагностика стойки 13 СТР–В1» отображается состояние контролируемых объектов в области видимости стойки.

Вывод диагностической информации о текущем состоянии устройств, входящих в состав 13 СТР–В1, осуществляется щелчком по графическому изображению выбранного устройства (рис. 80).

Каждому блоку в стойке и каждой плате в блоке соответствует графическое изображение в виде прямоугольника, цвет которого меняется в зависимости от состояния блока или платы. Для отображения состояния используется следующее цветовое кодирование:

– бирюзовый цвет – информация о состоянии отсутствует;

– красный цвет – отказ;

– розовый цвет – частичный отказ или неисправность;

– желтый цвет – отсутствие конфигурации (после включения или снятия отказа);

– серый цвет – исправность.

Раскрыв состав стоек, можно выявить наличие в них блоков или плат, выделенных розовым цветом при наличии неисправности, или бирюзовым цветом при отсутствии информации о блоке или плате.

Диагностическую информацию по блоку можно получить нажатием по его изображению. Для более подробной диагностики плат необходимо нажать на интересующую плату, при этом на экране монитора откроется окно, в котором приведена следующая информация о выбранной плате:

– наименование платы;

– адрес блока на станции;

– назначение платы;

– состояние платы, которая может принимать следующие значения: «Исправна», «Отказ», Частичный отказ, «Нет ответа», «Команда не принята» – для плат, входящих в блоки БУСФЛ, БСУ, БУС, «Отказ силовой части» – для плат, входящих в блок БУС;

– список неисправностей;

– текст, поясняющий возможные причины неисправности, а также перечень действий для её устранения.

Окна закрываются нажатием на экранную кнопки   в заголовке окна или выбором пункта «Скрыть» в меню «Вид» – «Диагностика».

## 4.6. Структура СА КСД

4.6.1. Для просмотра структуры СА КСД ШН должен нажать на экранную кнопку «Вид», выбрать строку «Структура» (рис. 81), при этом откроется окно структуры СА КСД (рис. 82), которое содержит функциональную мнемосхему с изображением условного расположения оборудования СА КСД, установленного на станции «Шушары», и отображает ее текущее состояние цветовой индикацией.

Рис. 81 – Меню «Вид»

На функциональной мнемосхеме используется следующее цветовое кодирование:

– бирюзовый цвет – означает исправность, и информация о состоянии отсутствует;

– розовый цвет – означает частичный отказ или неисправность;

– красный – означает отказ.

Рис. 82 – Окно структуры СА КСД

# 4.7. Меню «Действия»

Все действия ШН ограничены его полномочиями, которые определяются администратором системы и хранятся в файлах базы денных АРМ ШН.

Сервисные операции относятся к функциям настройки и доступны только при открытии контекстного меню объектов на мнемосхеме главного вида программы, а именно для:

– рельсовых цепей:

1) редактирование паспорта РУ;

2) снятие АЧХ;

– точек подключения:

1) редактирование параметров;

2) настройка.

К дополнительным действиям оператора относятся:

– изменение даты и времени;

– просмотр и печать текстовых файлов отчетов, журналов событий, графиков и настроек, а также файлов–снимков экрана;

– обновление базы ПДС;

– сохранение файлов на внешнем носителе – USB Flash;

– отключение USB Flash;

– завершение работы.

Для удобства работы главный вид программы имеет собственное контекстное меню (рис. 83), открывающееся при нажатии «мыши» на свободном поле (не занятом изображением какого–либо объекта) мнемосхемы.

Рис. 83– Контекстное меню главного вида

Кнопки «ОБЪЕКТЫ» и «СВОЙСТВО» служат для скрытия/показа окон «ОБЪЕКТЫ» и «СВОЙСТВО» соответственно.

## 4.7.1. Редактирование паспорта РУ

4.7.1.1. Для редактирования паспорта РУ следует на мнемосхеме главного вида программы нажать правой клавишей «мыши» на изображении РУ, например, РУ60, при этом выбранная РУ будет выделена зеленым цветом (рис. 84). Далее в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Редактировать паспорт», при этом откроется окно «Паспорт РУ60» (рис. 85).

| Рис. 84 – Контекстное меню РУ60 | Рис. 85 – Окно редактирования паспортов РУ60 |
| --- | --- |

Параметры в полях «Приемник» и «Генератор» относятся к параметры ТП данной РУ и приведены для справки. Их изменение проводятся при изменении параметров ТП.

Для изменения параметра РУ следует дважды нажать по строке выбранного параметра, далее с клавиатуры ввести новое значение параметра или откорректировать требуемый параметр кнопками  и нажать клавишу «ENTER».

По завершению редактирования сохранить изменения нажав кнопку «Сохранить» или отказаться от изменения, нажав кнопку «Закрыть». Если редактирование завершилось сохранением новых данных, то поле «Дата изменения» будет скорректирована датой изменения параметров.

## 4.7.2. Редактирование параметров ТП

4.7.2.1. При наличии соответствующих прав ШН может изменить параметры ТП. Для этого следует на мнемосхеме главного вида программы выделить ТП, например, «Тп 62/60», при этом выбранная ТП будет выделена зеленым цветом (рис. 86). Далее нажать правой клавишей «мыши» на ее изображении и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Параметры», при этом откроется окно «Параметры Тп 62/60» (рис. 87), в котором следует с клавиатуры ввести новое значение параметра или откорректировать требуемый параметр кнопками , и нажать клавишу «ENTER».

| Рис. 86 –Контекстное меню «Параметры» | Рис. 87 – Окно «Параметры Тп 62/60» |
| --- | --- |

По завершению редактирования сохранить изменения нажав кнопку «Сохранить» или отказаться от изменения, нажав кнопку «Закрыть», при этом измененные параметры будут введены в систему. Если редактирование завершилось сохранением новых данных, то поле «Дата изменения» будет скорректирована датой изменения параметров.

## 4.7.3. Снятие АЧХ рельсовой цепи

4.7.3.1. Внимание. Снятие АЧХ РУ является ответственной операцией, требующей определенной квалификации. Проводить снятие АЧХ должен ШН, имеющий права доступа на выполнение данной операции.

Снятие АЧХ проводить при отсутствии сигнала в информационной шине CAN, т.е. при выключенной системе. Попытка провести снятие АЧХ РУ при работающей системе или при отсутствии прав приведет к выдаче одного из следующих сообщений (рис. 88).

Рис. 88 – Сообщения об ошибках

4.7.3.2. Для снятия АЧХ РУ следует на мнемосхеме главного вида программы выделить РУ, например, РУ60 (рис. 89), при этом выбранная РУ будет выделена зеленым цветом. Далее нажать правой клавишей «мыши» на ее изображении и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Снять АЧХ», при этом откроется окно снятия АЧХ РУ60 (рис. 90).

Рис. 89 –Контекстное меню «Снять АЧХ»

Рис. 90 – Окно снятия АЧХ РУ60

4.7.3.3. Снятие АЧХ РУ –это получение зависимости амплитуды сигнала на входе приемника от частоты этого сигнала, передаваемого генератором. Количество точек (частот) АЧХ рассчитывается из значений начальной и конечной частоты и величины шага. Перечисленные параметры могут быть изменены в соответствующих окнах (рис. 90). В окнах «Приемник» и «Генератор» приводится наименование ТП выбранной РУ.

Для снятия АЧХ следует нажать экранную кнопку «АЧХ». Динамика процесса отображается в виде индикатора прогресса (рис. 91), при этом все кнопки становятся недоступными для изменения.

# Рис. 91 – Отображение процесса снятия АЧХ и настройки ТП

По окончании снятия АЧХ по полученным точкам строится зависимость и отображается в виде графика. Пока окно не закрыто внешний вид графика можно изменять, растягивая и перемещая его по оси времени при помощи «мыши». Полученный график можно сохранить, как файл на жестком диске для последующего анализа или печати. Для сохранения результата следует нажать кнопку «Сохранить», при этом откроется окно задания файла (рис. 92).

# Рис. 92 – Окно задания файла для записи

По умолчанию будет предложено имя файла, в состав которого входит текущая дата и время, а также наименование РУ. При необходимости имя файла можно изменить в поле «Имя». Чтобы сохранить файл необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отказа нажать кнопку «Закрыть». В файл сохраняется только видимая часть графика.

## 4.7.4. Настройка ТП

4.7.4.1. Внимание. Настройка ТП является ответственной операцией, поэтому требования к квалификации и правам доступа для этой операции такие же, как для операции снятия АЧХ.

При нарушении этих требований операция не производится, а на экран монитора выводятся сообщения, представленные на рисунке 88.

Для настройки ТП следует на мнемосхеме главного вида программы выделить ТП, например, Тп 62/60, при этом выбранная ТП будет выделена зеленым цветом (рис. 93). Далее нажать правой клавишей «мыши» на ее изображении и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Настройка», при этом откроется окно «Настройка участка» (рис. 94).

Рис. 93 –Контекстное меню «Снять АЧХ»

# Рис. 94 – Окно настройки ТП

Для настройки ТП используется режим работы аппаратуры ФМК, при котором генератор постоянно или с заданным интервалом вырабатывает сигнал определенной формы, а приемник (если указан) принимает его. Эти параметры могут быть изменены в соответствующих окнах. В окнах «Приемник» и «Генератор» можно произвольно выбрать ТП для настройки в предстоящем цикле.

4.7.4.2. Для настройки ТП необходимо нажать кнопку «Старт». Динамика процесса отображается в виде строящегося графика, при этом все остальные окна становятся недоступными для изменения. Остановить процесс можно с помощью той же кнопки, которая будет иметь надпись «Стоп».

После остановки процесса формирование графика прекратится. Пока окно не закрыто внешний вид графика можно менять, растягивая и перемещая его по оси времени при помощи «мыши».

Кроме того, возможно выделить отдельную точку на графике для анализа амплитуды сигнала в данный момент времени. Полученный файл можно сохранить на жестком диске для последующего анализа или печати.

Для сохранения результата следует нажать на кнопку «Сохранить», при этом будет открыто окно задания файла. Чтобы сохранить файл следует нажать кнопку «Сохранить», для отказа нажать кнопку «Закрыть». В файл сохраняется только видимая часть графика.

4.7.5. Изменение даты и времени

4.7.5.1. Функция синхронизации времени на АРМ ШН осуществляется автоматически при работе в составе системы. Для этого АРМ ШН должен быть включен с сеть ETHERNET СА КСД через один или два порта. Команды с меткой времени периодически поступают от АРМ ДСЦП, обрабатываются в АРМ ШН и отображаются в правой части информационной панели программы. Если команды синхронизации поступают на АРМ ШН, то индикатор времени выделен зеленой рамкой, при отсутствии команд цвет рамки изменится на красный (рис. 95).

Рис. 95 – Индикация времени

Синхронизация производится при расхождении времени на АРМ более чем на 1 с, т.е. при превышении минимальной разницы времени в 2 с и более происходит переустановка системного времени на АРМ ШН с записью в протокол.

В случае автономной работы (при отсутствии связи с АРМ ДСЦП) ШН имеет возможность откорректировать системную дату и время АРМ ШН вручную, синхронизируя их совместную работу. Для этого следует в меню «Действия» выбрать пункт «Изменить дату/время» и в открывшемся окне «Установка даты и времени» выделить и откорректировать требуемый параметр кнопками .(рис. 96).

Рис. 96 – Окно «Установка даты и времени»

После корректировки даты и времени даты необходимо нажать экранную кнопку «Установить», при этом окно «Установка даты и времени» закроется, и в случае успешного выполнения операции будет выдано сообщение (рис. 97), а измененные время и дата в главном виде программы изменятся на установленную. Если у ШН отсутствуют права, будет выдано сообщение об ошибке (рис. 98).

| Рис. 97 – Окно завершения операции | Рис. 98 – Сообщения об ошибке |
| --- | --- |

Отказаться от выполнения операции изменения времени и даты можно нажав на кнопку «Отмена». Закрыть окно можно нажатием на кнопку . Результат выполнения операции фиксируется в файле отчетов событий, а в протоколе CAN создается новый фрагмент.

## 4.7.6. Просмотр и печать документов

4.7.6.1. Операции просмотра и печати осуществляются при помощи встроенного просмотрщика файлов. Для этого следует в меню «Действия» выбрать пункт «Просмотр/Печать» и в открывшемся меню выбрать нужную категорию файлов, например, файлы «Графиков настройки» (рис. 99), при этом откроется окно для выбора конкретного файла (рис. 100).

| Рис. 99 – Выбор категории файлов | Рис. 100 – Окно выбора файлов |
| --- | --- |

Выбор осуществляется нажатием по имени файла. При этом допускается множественный выбор, при котором будут отрыты все отмеченные файлы, каждый в собственном окне.

После нажатия на кнопку «Выбрать» откроется окно внутреннего просмоторщика, в котором отобразится содержимое выбранного файла «График настройки» (рис. 101). Используя меню «Вид» просмоторщика можно изменить масштаб изображения графика.

Аналогичный порядок действий сохраняется при просмотре файлов других категорий, например, графиков АЧХ РУ (рис. 102), графиков амплитуд РУ (рис. 103), просмотр графиков токов (рис.104), отчетов CAN (рис. 105), паспортов РУ (рис. 106), отчетов событий (рис. 107), протоколов АРМ ДСЦП (рис. 108).

| Рис. 101 – Просмотр графика настройки | Рис. 102 – Просмотр графика АЧХ РУ |
| --- | --- |

| Рис. 103 – Просмотр графика амплитуд | Рис. 104 – Просмотр графика токов |
| --- | --- |

| Рис. 105 – Просмотр паспорта РУ | Рис. 106 – Просмотр отчетов CAN |
| --- | --- |

| Рис. 107 –Просмотр журналов событий | Рис. 108 – Просмотр протокола АРМ ДСЦП |
| --- | --- |

Вывод на печать содержимого файла осуществляется при помощи меню «Файл», пункт «Печать». Если устройство печати подключено и готово, то после активизации будет открыто стандартное диалоговое окно системы печати (рис. 109).

Рис. 109 – Окно «Печать документа»

Детальная настройка принтера, а также настройка размеров и ориентации страницы доступна в окне настройки после нажатия кнопки «OPTION» или «PROPERTIES».

## 4.7.7. Обновление базы ПДС

4.7.7.1. Для обновления базы ПДС необходимо предварительно подготовленный файл переписать на USB Flash, а flash установить в свободный USB разъем АРМ ШН. Формат файлов может быть только текстовым или pdf.

Для обновление базы ПДС следует в меню «Действия» выбрать пункт «Обновить база ПДС», при этом откроется окно «Обновление базы ПДС» (рис. 110).

Рис. 110 – Окно «Обновление база ПДС»

В левом окне показано содержимое USB Flash, в правом – содержимое папки ПДС АРМ. После нажатия на кнопку «Копировать» все файлы, отмеченные в левом окне, будут переписаны в папку, указанную в правом окне. Для удаления ненужных файлов ПДС следует в правом окне выделить их и нажать кнопку «Удалить».

4.7.8. Запись на USB Flash

4.7.8.1. Файлы протоколов, отчетов, графики и снимки экрана можно переписать на внешнее USB устройство для их дальнейшего анализа.

Для этого необходимо подготовить внешний накопитель типа USB Flash с одним разделом, который отформатирован в операционной системе Windows. После подключения к АРМ ШН через свободный USB разъем USB Flash автоматически станет доступной для записи на неё информации.

Для воспроизведения записи данных следует в меню «Действия» выбрать пункт «Сохранить на USB Flash» и в открывшемся меню выбрать нужную категорию файлов, например, «Графики» (рис. 111) на котором показано, что к записи готовятся файлы графиков АЧХ РУ.

Рис. 111 – Выбор категории файлов для записи на USB Flash

После указания типа файлов откроется окно для выбора конкретного файла (рис. 112).

Рис. 112 – Выбор файла для записи на USB Flash

В левом окне показано содержимое папки АРМ ШН, где хранятся файлы отчетов.

В правом будут представлены две корневые папки, в которых отображается содержимое первой и второй (если используется) USB Flash, подключенной к АРМ.

Переход в папки осуществляется двойным нажатием «мыши». Кроме этого, для удобства на USB Flash можно создать папку с произвольным именем, перейти в неё и сохранить файлы там.

Для этого необходимо нажать кнопку «Создать папку» (по умолчанию создается папка с именем – текущей датой) и переименовать её при необходимости.

После нажатия на кнопку «Копировать» все файлы, отмеченные в левом окне, будут переписаны в папку, указанную в правом окне. Для удаления ненужных файлов на flash необходимо в правом окне выделить их и нажать кнопку «Удалить».

Аналогично производится копирование файлов других категорий.

Внимание. Для предотвращения переполнения жесткого диска программа периодически проводит удаление старых файлов. Срок хранения файлов всех категорий, за исключением протоколов CAN, составляет 30 суток от момента создания!

4.7.9. Отключение USB Flash

4.7.9.1. Чтобы избежать потери информации после операции записи, перед извлечением из АРМ ШН USB Flash следует предварительно отключить.

Для отключения USB Flash следует в меню «ДЕЙСТВИЯ» выбрать пункт «Отключить USB Flash». Если отключение произошло успешно, то в окне появится сообщение «USB Flash может быть извлечена!» (рис. 113). После получения сообщения окно должно быть закрыто нажатием на кнопку «OK». В ином случае открытое окно не даст возможности работать с другими окнами.

Рис. 113 – Удачное завершение операции

Если на момент отключения USB Flash отсутствовала, то откроется окно, содержащее причину невыполнения функции (рис. 114). В случае возникновения ошибки будет выдано сообщение, представленное на рисунке 115.

| Рис. 114 – Сообщения об отсутствии USB Flash | Рис. 115 – Сообщения об ошибке |
| --- | --- |

Далее необходимо закрыть окно (см. рис. 114) и повторить отключение через промежуток время. Если и повторная попытка завершилась ошибкой, то следует закрыть окно, извлечь принудительно USB Flash и удостовериться в присутствии нужной информации на ней иным способом. При необходимости следует повторить операцию извлечения.

## 4.7.10. Завершение работы

4.7.10.1. Для завершения работы АРМ ШН с последующим выключением электропитания необходимо в меню «Действия» выбрать пункт «Выход» (рис. 116) или нажать экранную кнопку  в левом углу информационной панели, после чего на экране монитора откроется окно «ВЫКЛЮЧЕНИЕ», в котором следует нажать кнопку «Yes» для выключения или кнопку «No» для продолжения работы .

Рис. 116– Окно «ВЫКЛЮЧЕНИЕ»

4.8. Меню «Регистрация»

### 4.8.1. Регистрация в системе

4.8.1.1. Регистрация в системе предусмотрена для выполнения на АРМ функции 
приема/передачи смены. Для регистрации ШН, принимающего смену, следует в меню «Регистрация» (рис. 117) выбрать пункт «Регистрация в системе».

Рис. 117 – Меню «Регистрация»

Далее в открывшемся окне «РЕГИСТРАЦИЯ» (рис. 118) зарегистрироваться ШН, принимающему смену, для чего ввести личный пароль и подтвердить ввод нажатием экранной кнопки «ВВОД». После успешной регистрации ШН на экране монитора откроется окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с сообщением «Номер карты принят. Введите личный пароль» (рис. 119).

| Рис. 118– Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести номер карты | Рис. 119– Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» с приглашением ввести личный пароль |
| --- | --- |

При наличии у зарегистрировавшегося ШН прав доступа к работе на АРМ операция приема/передачи смены завершится. В ином случае регистрация ШН не выполнится, а на экране монитора откроется окно, содержащее сообщение об ошибке регистрации (рис. 120). Для повторения процесса регистрации необходимо нажать на экранную кнопку «ВВОД».

Рис. 120 – Окно «РЕГИСТРАЦИЯ» при ошибке процедуры регистрации

В случае отсутствия у принимающего смену ШН соответствующих прав операция приёма/передачи смены будет завершена, а на экране монитора откроется окно с сообщением об отказе от регистрации.

4.8.2. Информация о пользователе

4.8.2.1. Для получения информации о зарегистрированном пользователе следует в меню «Регистрация» выбрать пункт «Информация о пользователе» (рис. 121), при этом откроется окно «Данные пользователя:». Окно «Данные пользователя» может быть закрыто нажатием экранной кнопки «Ok».

Рис. 121 – Окно «Данные пользователя»

4.9. Меню «Справка»

4.9.1. Меню «Справка» (рис.122) содержит четыре действия, используя которые можно получить дополнительную информацию о версии ПО, версии НСИ, программе и руководство по ее использованию.

4.9.2. Информация о версии ПО и версии НСИ предусмотрена для технического персонала, обслуживающего СА, и не предназначена для использования ШН.

4.9.3. Для получения сведений о версии ПО, установленного на АРМ ШН следует в меню «Справка» выбрать пункт «О программе», при этом откроется окно «О ПРГРАММЕ», в котором отображается информация о разработчике ПО (рис.121).

Закрыть окно «О программе» можно нажатием экранной кнопки .

Рис. 122 – Меню «Справка»

# 4.10. Операции при реализации функции перезапуска персонального компьютера

4.10.1. Перезапуск осуществляется в целях восстановлении рабочего режима работы СА при зависании (компьютер не реагирует ни на какие действия ШН) ПК, входящего в состав АРМ ШН.

Факт «зависания» ПК фиксируется ШН в процессе работы на АРМ по наличию одного или одновременно нескольких следующих признаков:

– отсутствие перемещения указателя «мыши» на экране монитора ПК при перемещении «мыши»;

– отсутствие изменения времени, индицируемого в правой части базового окна АРМ;

– расхождение информации, отображаемой на экране монитора АРМ, с реальной поездной обстановкой или/и состоянием СА;

– задержка по времени в отображении информации о поездной обстановке или состоянии СА на экране монитора ПК;

– прекращение изменения информации на экране монитора АРМ;

– исчезновение изображения главного вида программы или/и окон «ОБЪЕКТЫ», «СВОЙСТВО» на экране монитора ПК;

– отказ связи с ЦП.

В зависимости от реакции «зависшего» ПК на действия ШН завершение работы ПО может быть выполнено одним из следующих способов:

– использованием штатной процедуры завершения работы ПО для ПК АРМ ШН;

– отключением с последующим включением питания ПК изъятием и включением, соответственно, вилки электропитания системного блока в столе ШН.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| АБ | – | автоблокировка; |
| --- | --- | --- |
| АЛС | – | автоматическая локомотивная сигнализация; |
| АРМ | – | автоматизированное рабочее место; |
| АРС | – | автоматическое регулирование скорости; |
| АРСФ | – | автоматическое регулирование скорости по ФМК; |
| АЧХ | – | амплитудно–частотная характеристика; |
| БСК | – | бесконтактный считыватель карты; |
| БСУ | – | блок станционных устройств; |
| БУС |  | блок управления стрелкой; |
| БУСФЛ | – | блок управления светофорами; |
| ГСП | – | главный станционный путь; |
| ДСЦП | – | дежурный станционного поста централизации; |
| ИБП | – | источник бесперебойного питания; |
| ИП | – | источник питания; |
| КАДУ | – | центральный пост комплексной аппаратуры дистанционного управления; |
| КГУ | – | контрольно-габаритное устройство; |
| КСД | – | комплексная система «Движение»; |
| КРЦ | – | контроль рельсовых цепей; |
| МК | – | металлоконструкции перегонные; |
| МЦМ | – | микропроцессорная централизация метрополитена; |
| ПДС | – | права доступа персонала; |
| ПК | – | персональный компьютер, входящий в состав АРМ; |
| ПКФМ | – | плата контроллера межстанционной связи; |
| ПКФР | – | плата контроллера рельсовой цепи; |
| ПО | – | программное обеспечение; |
| ПС | – | пригласительный сигнал; |
| ПСУ | – | плата станционных устройств; |
| РУ | – | рельсовый участок; |
| СА | – | стационарная аппаратура; |
| СЦВМ | – | станционная цифровая вычислительная машина; |
| СЦВС | – | станционная цифровая вычислительная система; |
| ТП | – | точка подключения; |
| ТС | – | телесигнализация; |
| ТУ | – | телеуправление; |
| УПУ | – | устройство прибытия/убытия; |
| ФМК | – | канал передачи информации методом фазовой модуляции; |
| ЦП | – | центральное диспетчерское управление; |
| ШН | – | электромеханик; |
| CAN | – | последовательная магистраль, обеспечивающая связь устройств ввода/вывода и обработки с датчиками и исполнительными устройствами |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УСЛОВНО–ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.1 В таблице 1.1 приведена полная информация по условно–графическим обозначениям и индикации элементов, используемых в ПО АРМ ШН.

Таблица 1.1 – Условно–графические обозначения и индикация

| Обозначение на мнемосхеме | Состояние элемента | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Нет данных о состоянии путевой секции | – |
|  | Свободная путевая секция | – |
|  | Занятая путевая секция | – |
|  | Путевая секция, входящая в маршрут (этап перевода стрелок) | – |
|  | Путевая секция, входящая в маршрут, с ожиданием разрешения движения | – |
|  | Путевая секция, входящая в замкнутый маршрут | – |
|  | Автоматическое размыкание маршрута или отмена предварительно | Индицируется миганием |
|  | Путевая секция маршрута, движение по которому запрещено. Маршрут требует отмены. | – |
|  | Путевая секция маршрута, движение по которому запрещено. Маршрут требует искусственного размыкания | – |
|  | Искусственное размыкание окончательно замкнутого маршрута | – |
|  | Отказ путевой секции | Индицируется миганием |
|  | Путевая секция, выключенная из действия | – |
|  | Нет данных о состоянии ТП | – |
|  | Нормальный режим ТП | – |
|  | Выдача сигнала АРСФ в ТП | – |
|  | Нет данных о показаниях светофора | – |
|  | Показание светофора – все огни погашены | – |
|  | Показание светофора – один зеленый огонь | – |
|  | Показание светофора – один желтый огонь | – |
|  | Показание светофора – один красный огонь | – |

Продолжение таблицы 1.1

| Обозначение на мнемосхеме | Состояние элемента | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Показание светофора – один белый огонь | – |
|  | Показание светофора – один синий огонь | – |
|  | Светофор выключен из действия |  |
|  | Показание светофора – один красный и один желтый огонь (КЖ) | – |
|  | Показание светофора при открытии ПС – один красный огонь и один лунно–белый мигающий огонь | – |
|  | Показание светофора при открытии ПС и аварии красного огня светофора – один белый огонь | – |
|  | Установлен режим АЛС–АРС светофора | – |
|  | Установлен режим АБ светофора по пути | – |
|  | Установлен режим индивидуальной АБ светофора | – |
|  | Авария красного огня светофора | – |
|  | Авария желтого огня светофора |  |
|  | Авария пригласительного огня светофора | – |
|  | Авария синего огня светофора | – |
|  | Авария белого огня светофора | – |
|  | Авария зеленого огня светофора | – |
|  | Данные о состоянии стрелочной секции отсутствуют | – |
|  | Стрелка в положении «+» | – |
|  | Стрелка в положении «–» | – |
|  | Перевод стрелки в маршруте в положение «–» | Индицируется миганием |
|  | Стрелка замкнута в маршруте в положении «+» | – |
|  | Индивидуальное замыкание стрелки в положение «+» | – |
|  | Стрелка замкнута в положение «+». Занята составом | – |
|  | Дополнительное замыкание стрелки | – |
|  | Перевод стрелки в маршруте в положение «+» | – |

Продолжение таблицы 1.1

| Обозначение на мнемосхеме | Состояние элемента | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Перевод стрелки в маршруте в положении «–» | – |
|  | Стрелка поставлена на макет в положение «+» | – |
|  | Стрелка выключена из МЦМ. Отказ стрелки | Индицируется миганием |
|  | Потеря контроля положения стрелки | Индицируется миганием |
|  | Фрикция | Индицируется миганием |
|  | Превышение времени перевода стрелки | – |
|  | Авария двигателя (отказ силовой части БУС) | – |
|  | Маршрут не установлен | – |
|  | Маршрут установлен для маневрового передвижения на II ГСП | – |
|  | Нет данных о показаниях автостопа | – |
|  | Автостоп закрыт | ТУ = 0, ТС = 0 |
|  | Ожидание открытия автостопа | ТУ = 1, ТС = 0 |
|  | Автостоп открыт | ТУ = 1, ТС = 1 |
|  | Ожидание закрытия автостопа | ТУ = 0, ТС = 1 |
|  | Установлен запрет движения по ГСП (устанавливается по определенному ГСП станции) | – |
|  | Нет данных с соседней по перегону станции | – |
|  | Отказ ПКФМ или отсутствие связи с соседней по перегону станцией | – |
|  | Индикация разрешения извлечения курбеля из курбельного аппарата | Индицируется миганием |
|  | Индикация отсутствия курбеля в курбельного аппарате | – |
|  | Авария устройств электропитания | Индицируется миганием |
|  | Фидер под напряжением, но находятся в резерве. | – |

Окончание таблицы 1.1

| Обозначение на мнемосхеме | Состояние элемента | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Фидер выключен | Индицируется миганием |
|  | Индикация отмены разрешающих частот | Индицируется миганием |
|  | Индикация выключения модуля КАДУ | – |
|  | Отсутствие данных от КГУ | – |
|  | Индикация выключенных зон КГУ | – |
|  | Срабатывание КГУ при отсутствии поезда на рельсовой секции, где установлено устройство | – |
|  | Срабатывание КГУ при занятости поездом рельсовой секции, где установлено устройство | Индицируется миганием |
|  | Звонок включен | Индицируется миганием |
|  | Маршрут замкнут | – |
|  | Маршрут в ожидании разрешения движения | – |
|  | Маршрут в состоянии набора | – |
|  | Запрет движения по маршруту | – |
|  | Маршрут замкнут с ПУБ | – |
|  | Маршрут, требующий искусственной размыкания | – |
|  | Нет данных по маршруту | – |
|  | Кнопка установки режима автоприема | – |
|  | Кнопка установки режима автодействия | – |
|  | Местный режим управления | – |
|  | Диспетчерский режим управления | – |
|  | Индикация включенной оповестительной сигнализации | – |
|  | Графиковая информация о поезде: – ХХХ – номер маршрута; – YYYY – графиковый номер поезда. | – |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводи–тельного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Все |  |  |  | ЖИПС.2021.0586 |  |  |  |